## Slide 1
Netermální plazma pro rozklad CO2
Vladimír Scholtz, Josef Khun
Laboratoř nízkoteplotního plazmatu
Ústav fyziky a měřicí techniky
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Notes: 1

## Slide 2
Plazma – ionizovaný plyn s kolektivním chováním
Termální plazma
Termální ionizace
Teplota nad 10 000 K
(Slunce, blesk, tokamak, …)
Plazma je v termodynamické rovnováze
Netermální plazma
Energie je dodávána elektronům
Makroskopická teplota okolí
(různé elektrické výboje)
Plazma není v termodynamické rovnováze
Notes: 2

## Slide 3: Hlavní fyzikální děje v plazmatu
excitace
ionizace
záchyt
disociace

## Slide 4: Vybrané chemické děje v plazmatu
Generace ozonu:
O + O2 + M → O3 + M
O + O3 → 2 O2
Generace ROS až po peroxid vodíku H2O2:
O* + H2O → OH• + OH•
OH• + O3 → HO2• + O2
H• + O2 + N2→ HO2• + N2
H• + HO2• → 2 OH•
OH• + OH• +M → H2O2 + M (N2, O2)
He: e + He → He+ + e + e
e + He → He* + e
He+ + O2 → He + O + O+
He* + O2 → He + O + O
Ar: e + Ar → Ar+ + e + e
e + Ar → Ar* + e
Ar+ + O2 → Ar + O + O+
Ar* + O2 → Ar + O + O
Generace NOx a katalýza rozkladu ozonu O3:
N* + O2 → NO + O
N + OH• → NO + H•
N + O2 → NO + O
N + O3 → NO + O2
O + NO2 → NO + O2
O + NO2 + M→ NO3 + M
NO + O3 → NO2 + O2
O + N2O5 → NO2 + NO2 + O2
NO2 + O3 → NO3 + O2
NO2 + NO3 + M→ N2O5 + M
NO + NO3 → NO2 + NO2
N2O5 + M→ NO2 + NO3 + M
O + NO3 → O2 + NO2

## Slide 5: Rozklad CO2 použitím plazmatu
Snoeckx, Ramses, and Annemie Bogaerts. "Plasma technology–a novel solution for CO2 conversion?." Chemical Society Reviews 46.19 (2017): 5805-5863.
V termálním plazmatu je konverze možná s teoretickou účinností až 90 %!
V netermálním to ale bude jednodušší!

## Slide 6: Rozklad CO2 v netermálním plazmatu
Klouzavý výboj (gliding arc)
Sun, S. R., et al. "CO2 conversion in a gliding arc plasma: Performance improvement based on chemical reaction modeling." Journal of CO2 Utilization 17 (2017): 220-234.

## Slide 7: Rozklad CO2 v netermálním plazmatu Aparatura VŠCHT

## Slide 8: Závěr
Plazma je schopná rozkládat CO2
Účinnost 20 % až 90 %
Je třeba volit mezi účinností a složitostí aparatury