## Slide 1: UNIPETROL - UNICRE - VODÍK - CO2 CO JIŽ UMÍME (A NEUMÍME)
Doc. Ing. J. Lederer, CSc.
UniCRE
Praha, 7.3.2019

## Slide 2: OBSAH
ROLE VODÍKU PŘI DEKARBONIZACI
VÝROBA VODÍKU V UNIPETROLU
SOUVISEJÍCÍ PROCESY
OPORA VÝZKUMU - UNICRE

## Slide 3: Cesty využití CO2
Přímé použití
Surovina pro chemické syntézy
Využití pro biochemické pochody
Přírodní fotosyntéza

## Slide 4: Chemické využití CO2
Stávající komerční
Močovina
Kyselina salicylová
Cyklické karbonáty
Poloprovozní
Metanol
Anorganické uhličitany
Kyselina mravenčí
Ve výzkumu
DME
Aldehydy
Alkoholy
Organické kyseliny
Vyšší karbonáty
Polymery

## Slide 5: FTS – HISTORIE / BUDOUCNOST

## Slide 6
Syntéza metanolu z CO2
CO2 + 3H2
CH3OH + H2O
200 -230 °C
3 MPa
Katalyzátor (Cu, ZnO-Al2O3)
Výtěžek 6 %
Bukhtiyarova, M., Lunkenbein, T., Kähler, K. et al. Catal Lett (2017) 147: 416
Molární poměr H2/CO2
Teplota
Tlak
Druh katalyzátoru
ZnO-Cr2O3
Cu, ZnO-Al2O3
Co-Cu
Au-Cu
Au-Ag
Ni-Ga
Pd-Cu

## Slide 7: Methanizace CO2 = výroba SNG
Ale musíme mít vodík

## Slide 8: Reverzní konverze – kombinace s FTS
RWGS:
CO2 + H2 → CO + H2O
Ale nutno mít vodík
Z obnovitelných zdrojů elektrolýzou

## Slide 9: Blízká budoucnost spočívá v koprocesingu
FISCHER TROPSCHOVA SYNTÉZA
SNG
METHANOL
POLYMERY
KATALYZÁTOR-REAKTOR-SEPARACE-PROCES

## Slide 10
1 - Reactor, 2 – TLE, 3 – Carbon Black washing, 4 - Cyanide absorption, 5 – H2S washing
Carbon Black
water solution
CO : H2
H2S
2
3
4
1
CO2
Wash
CO2
Wash
Low Temp. CO Shift
High Temp. CO Shift
CO2
2H2 : CO
H2
water
waste water
5
5
Resudual Oil
O2
Steam
Litvínovský POX – zplyňování zbytku z visbreakingu
CxHy + O2 + H2O CO + H2 + CO2 (H2S, HCN)

## Slide 12
Parametr | rozměr | hodnota
Výkon |  | 
Surovina | t/h | 8 –10
Kyslík | t/h | 8 – 10
Pára | t/h | 4 – 5
Viskozita suroviny max. | cSt/150°C | 1800
Tlak v reaktoru | MPa | 3,4
Teplota v reaktoru | °C | 1200 – 1400
Charakteristika reaktoru |  | homogenizace
Typ zplyňovacích „hořákových hlav“ | původní | mech. tryska
 | inovované | směš. dýza
Množství vyrobeného plynu | Nm3/tsur. | 2800 – 3100
Složení plynu |  | 
Vodík | % obj. | 46
Oxid uhelnatý | %obj. | 47
Oxid uhličitý | %obj. | 5
Methan | % obj. | 0,2
Obsah sazí v plynu | %/sur. | 1 - 3

## Slide 13: Aminová vypírka – odstranění kyselých plynů
MEA – monoethanolamin, DEA, MeDEA
triethanolamin – vhodný pro sorpci CO2,
methyldiethanolamin - vhodný pro sorpci H2S

## Slide 15: BIOVODÍK - Princip postupu zpracování ŘŠ
VFCR + 10% ŘŠ
  Výzkum transformace biogenních prvků
  Vliv procesních parametrů
  Úprava velikosti částic
  Blendování s VFCR
(remix sazí)

## Slide 16: Vodík z pyrolýzy – VÝTĚŽEK 1 %hmot.
Zbytek demetanizeru do DA 401
Metan do systému topného plynu
Metanizační reaktor
d=2100 mm
h=4700 mm
výška náplně:
2400 mm
1
8
16
20
28
29
40
68
VT pára
Ch. voda
C3 chlad.
15˚C
3.1 MPa
FA 302
DC 301
FA 301
DA 301
70˚C
3.13 MPa
-96˚C
3.08 MPa
Vodík
Pyroplyn z odlučovače 5˚ výtlaku kompresoru
Chlazení pyroplynu
Vodík do EA 406, 407
Voda do DA 103
-37˚C
-72˚C
-98˚C
-130˚C
-165˚C
Propylenové chladivo +18 / +3 / -24 / -40 ˚C
Etylenové chladivo -55 / -75 / -100 ˚C
Demetanizer
d1=2000 mm
d2=3000 mm
h=51700 mm
FA 209A
FA 209B

## Slide 17
Vodík z katalytického reformování
1 % hmot. H2

## Slide 18: REFORMING – semiregenerativní - CCR

## Slide 19: UNIPETROL výzkumně vzdělávací centrum
Základní výzkum
Orientovaný výzkum
Aplikovaný vývoj
Pilotní vývoj
Průmyslové inovace
Aplikovaný průmyslový výzkum – rafinerie a petrochemie
Základní výzkum v oblasti obnovitelných surovin
Vzdělávání

## Slide 20: Testing facilities - processes
Semi-blowing and oxidation of bitumen
Hydrogenation device type 1
Hydrodesulphurisation of distillates
Catalytic cracking
Testing of heterogeneous catalysts
Testing of catalysts
Hydrodesulphurisation
Catalytic screening – sulphur-free testing
Processes at high temperatures
Processes of catalytic burning with reduction processes
Processes of adsorption and desorption
Processing of oil fractions and their mixtures with biomaterials
Measuring the pressure drop of catalytic or adsorbent bed
Dealkylation
Isomerisation of alkanes
Low temperature conversion of synthesis gas
De-NOx
Isomerisation of aromatics
Transalkylation

## Slide 21: Testing facilities – operating parameters
Continual arrangement
Tubular reactors with fixed catalyst bed
Two stage arrangement (optional)
Size of units
  Small units (5 – 20 ml of catalyst)
  Large units (100 – 200 ml of catalyst)
Reactor heating
  Oil bath (temperature up to 250 °C)
  Salt bath (temperature up to 450 °C)
  Electrical heating (temperature up to 550 °C)
Operating pressure
  1 - 200 bar
Mostly used gas media
  Hydrogen (280 bar)
  Nitrogen (320 bar)
  Air (5 bar)
  Ethylene (27 bar)
  any other gas from pressure bottles
Reactor heating
  Oil bath (temperature up to 250 °C)
  Salt bath (temperature up to 450 °C)
  Electrical heating (temperature up to 550 °C)

## Slide 22: Testing facilities